## Slide 1: Agregácia flexibility v podmienkach SR
Riešenia pre zvýšenie energetickej efektívnosti
Energetický seminár 2025
Ing. Peter Hanulák, PhD., Energetika Slovensko a.s.

## Slide 2
Transformácia energetiky prebieha pred našimi očami
Lineárny model minulosti
Jednosmerný tok energie z veľkých elektrární k spotrebiteľom. Pasívny dopyt bez možnosti riadenia. Centralizovaná výroba s minimálnou flexibilitou.
Smart grid súčasnosti
Obojsmerná komunikácia medzi všetkými účastníkmi trhu. Inteligentné riadenie a optimalizácia tokov energie v reálnom čase.
Budúcnosť energetiky
Decentralizovaná výroba z obnoviteľných zdrojov. Aktívni spotrebitelia ako prosumenti. Flexibilný dopyt ako kľúčový nástroj stability siete.

## Slide 3
Rast obnoviteľných zdrojov vyžaduje novú flexibilitu
Výzvy decentralizácie
Exponenciálny nárast fotovoltických elektrární a veterných parkov mení charakter elektrizačnej sústavy. Variabilná výroba z OZE vytvára potrebu nových nástrojov na vyvažovanie ponuky a dopytu.
Nepredvídateľnosť výroby z OZE
Potreba rýchleho vyvažovania
Decentralizácia rozhodovacích procesov
Nové technológie a business modely
Príležitosti pre flexibilitu
Aktívny dopyt sa stává kľúčovým hráčom na trhu elektriny. Flexibilné zariadenia môžu reagovať na signály z trhu a prispieť k stabilite sústavy.
Regulačné služby pre prevádzkovateľa sústavy
Optimalizácia nákladov na energiu
Nové zdroje príjmov

## Slide 4
Čo je flexibilita v energetike?
Zníženie odberu
Dočasné obmedzenie spotreby elektriny v reakcii na signál z trhu alebo prevádzkovateľa sústavy. Typické pre energeticky náročné priemyselné prevádzky.
Zvýšenie odberu
Zvýšenie spotreby elektriny v čase prebytku výroby alebo nízkych cien. Využíva sa pre nabíjanie batérií alebo spustenie flexibilných technológií.
Zmena dodávky
Rýchle zvýšenie alebo zníženie výroby elektriny podľa potrieb sústavy. Aplikuje sa u záložných zdrojov, BESS alebo regulovateľných OZE.

## Slide 5
Agregátor flexibility - nový hráč na trhu
Legislatívne ukotvenie
Od 1. októbra 2022 je agregátor flexibility oficiálne uznaný v slovenskej legislatíve. Zohráva kľúčovú úlohu pri koordinácii malých a rozptýlených flexibilných zdrojov.
Hlavné funkcie agregátora:
Zber a koordinácia flexibility
Obchodovanie na trhoch
Technické riadenie portfólia
Zúčtovanie a vysporiadanie
Typy agregátorov
Integrovaný agregátor - súčasť vertikálne integrovanej energetickej spoločnosti
Nezávislý agregátor - samostatná spoločnosť špecializujúca sa na agregáciu flexibility
Každý typ má svoje výhody a špecifiká v prístupe k poskytovateľom flexibility a trhom.

## Slide 6
Legislatívne prostredie na Slovensku
1
Európske smernice
Smernica 2019/944 o vnútornom trhu s elektrinou ustanovila základný právny rámec pre agregáciu flexibility v EÚ. Definuje práva a povinnosti agregátorov.
2
Zákon č. 251/2012 Z.z.
Energetický zákon v znení neskorších predpisov transponuje európsku legislatívu do slovenského práva. Definuje agregátora ako účastníka trhu s elektrinou.
3
Zákon č. 309/2009 Z.z.
Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie upravuje podmienky prevádzky OZE, ktoré môžu poskytovať flexibilitu.
4
Vyhláška č. 207/2023
Najnovšia vyhláška ÚRSO konkretizuje technické a obchodné podmienky pre poskytovanie podporných služeb vrátane agregácie.
Kľúčové zmluvné vzťahy: Zmluva o agregácii, zmluva o poskytovaní flexibility, zmluva o zúčtovaní
odchýlky, zmluva o pripojení

## Slide 7
Služby flexibility - kompletný prehľad trhov
Kategória A - Podporné služby
FCR - primárne riadenie frekvencie
aFRR - automatické sekundárne riadenie
mFRR - manuálne sekundárne riadenie
Najlukratívnejšie služby s garantovanými platbami za dostupnosť.
Kategória B - Systémové služby
Regulácia napätia
Štart z tmy (black start)
Systémová odchýlka
Podpora stability sústavy
Špecializované služby pre kritické situácie v sústave.
Kategória C - Trhy s elektrinou
Denný trh (day-ahead)
Vnútrodenný trh (intraday)
Cenová arbitráž
Bilančné služby
Optimalizácia nákladov využitím cenových signálov.

## Slide 8
Podporné služby - príjmy za dostupnosť a aktiváciu
Platby za dostupnosť
Garantované príjmy za rezerváciu kapacity bez ohľadu na skutočnú aktiváciu. Stabilný zdroj príjmov pre poskytovateľov flexibility.
Platby za aktiváciu
Dodatočné príjmy pri skutočnom využití flexibility. Závisia od trhových podmienok a frekvencie aktivácie služieb.

## Slide 9
Úspešné príklady z praxe
Tepláreň - kombinovaný model
Kombinácia kogeneračnej jednotky, tepelných čerpadiel a BESS umožňuje poskytovať komplex služieb. Flexibilná výroba tepla a elektriny s možnosťou skladovania energie.
KVET jednotky 5-20 MW
Tepelné čerpadlá s P2H technológiou
Batériové úložisko 10 MWh
Hutníctvo - OFZ prípad
Oceliarské závody disponují obrovským regulačným potenciálom vďaka elektrickým oblúkovým peciam a ďalším energeticky náročným zariadeniam.
90 MW regulačný potenciál
Flexibilná výroba podľa cien energie
Optimalizácia výrobných procesov
Mraziarne - teplotná flexibilita
Chladiace a mraziace zariadenia môžu dočasne upravovať teplotu bez vplyvu na kvalitu skladovaných produktov. Ideálne pre krátkodobú flexibilitu.
Škálovateľnosť ±2°C
Rýchla odozva do 15 minút
Vysoká spoľahlivosť systému

## Slide 10
Ďalšie perspektívne sektory pre flexibilitu
Cementárne a chemický priemysel
Energeticky náročné výrobné procesy s možnosťou časového posunutia. Veľké elektrické motory a pece poskytujú významný regulačný potenciál pre podporné služby.
Nemocnice a zdravotnícke zariadenia
Záložné dieselgenerátory a UPS systémy môžu poskytovať krátkodobé služby. Možnosť optimalizácie chladiacich a vetracích systémov bez vplyvu na pacientov.
Zimné štadióny a športové centrá
Chladiace systémy hokejových štadiónov umožňujú flexibilnú reguláciu výkonu. Možnosť akumulácie chladu v čase nízkych cien elektriny.
IT dátové centrá
UPS systémy a záložné zdroje poskytujú kvalitné služby pre stabilitu sústavy. Možnosť riadenia chladiacich systémov a optimalizácia výpočtových procesov.

## Slide 11
Technológie optimálne pre poskytovanie flexibility
Batériové úložiská (BESS)
Najuniverzálnejšia technológia s možnosťou poskytovania všetkých typov služieb. Rýchla odozva, vysoká presnosť regulácie a dlhá životnosť.
Plynové a paroplynové elektrárne
Flexibilné fosílne zdroje s rýchlou rampou výkonu. Ideálne pre mFRR služby a pokrývanie špičkového dopytu.
Fotovoltické elektrárne s riadením
Možnosť throttlingu výkonu pre poskytovanie regulácie nadol. V kombinácii s BESS vytvárajú komplexné riešenie flexibility.
Priemyselné čerpadlá a motory
Veľké elektrické pohony s možnosťou riadenia otáčok. Vhodné pre dlhodobé služby flexibility s minimálnymi technickými úpravami.
Elektrolyzéry a P2X technológie
Nové technológie pre konverziu elektriny na vodík alebo iné produkty. Vysoká flexibilita a možnosť absorbovania prebytkov OZE.

## Slide 12
Ekonomika flexibility - atraktívne výnosy
70K
Minimálny ročný príjem
EUR na 1 MW regulačného výkonu pri konzervatívnom odhade
200K
Maximálny potenciál
EUR na 1 MW pri optimálnom využití všetkých trhov
75%
Podiel partnera
zo zisku v typickom profit-sharing modeli
Výhody profit-sharing modelu
Nulové počiatočné investície - agregátor zabezpečí potrebné technológie
Garantované výnosy - minimálne riziko pre poskytovateľa flexibility
Profesionálne riadenie - optimalizácia všetkých dostupných trhov
Transparentné zúčtovanie - pravidelné reporty o výnosoch
Maximalizácia využitia existujúcich zariadení bez potreby ďalších investícií

## Slide 13
Medzinárodná integrácia - MARI a PICASSO platformy
Platforma MARI
Automatically activated Frequency Restoration Reserve - medzinárodná platforma pre automatické sekundárne riadenie frekvencie. Umožňuje cezhraničný obchod s regulačnou elektrinou.
Platforma PICASSO
Manually activated Frequency Restoration Reserve - európska platforma pre manuálne sekundárne riadenie frekvencie. Zvyšuje likviditu trhu a konkurencieschopnosť.
Výhody medzinárodnej integrácie
Väčší trh = vyššia likvidita
Lepšie ceny za služby flexibility
Zníženie rizika koncentrácie
Prístup k najlepším európskym cenám

## Slide 14
Výhody a riziká agregácie flexibility
Výhody pre poskytovateľov
Investične nenáročný model
Minimálne CAPEX náklady, využitie existujúcej infraštruktúry
Atraktívna návratnosť
ROI 15-25% ročne pri správne nastavenom portfóliu služieb
Jednoduchší prístup na trhy
Bez potreby komplexnej certifikácie a obchodných licencií
Profesionálne riadenie
Expertíza agregátora v optimalizácii trhových príležitostí
Riziká a výzvy
Certifikačné požiadavky
Splnenie technických noriem pre podporné služby
Technické obmedzenia
Nie všetky zariadenia sú vhodné pre všetky typy služieb
Požiadavky na riadenie
Potreba diaľkového riadenia a monitorovania zariadení
Regulačné zmeny
Evolúcia pravidiel a požiadaviek na trhu s flexibilitou

## Slide 15
Partnertvo s E.SK - váš spoľahlivý agregátor
Stabilná spoločnosť
Dlhodobá prítomnosť na trhu, silné finančné zázemie a etablované postavenie medzi energetickými spoločnosťami na Slovensku.
Praktické skúsenosti
Overené skúsenosti s flexibilitou v teplárenskom sektore, priemysle a s BESS projektmi. Portfólio už poskytuje služby na regulačných trhoch.
Komplexné riešenia
Od technickej analýzy potenciálu až po obchodovanie na všetkých relevantných trhoch. Profit-sharing model s transparentným zúčtovaním.
Máte nevyužitý flexibilný potenciál?
Zhodnoťte ho s nami
Agregácia flexibility je kľúčom k energetickej efektívnosti a dodatočnému príjmu. Kontaktujte nás pre bezplatnú analýzu vášho potenciálu a návrh optimálneho riešenia.